## Slide 1
研究課題
モジュールの組合せを変えることで異なる作業効率を発揮するモジュラーロボットの特徴を生かした柔軟なモジュール配分
予期せぬモジュールの故障やそれに伴うモジュラーロボットの組み換えを考慮する、ロバストなタスクアロケーション
モジュラーロボット群に対する
タスクアロケーション
目的： ロボット群としてのタスク遂行に注目し、マクロな観点からモジュールの配分と、タスクの割り当て計画を行うアルゴリズムを開発する

## Slide 2: 今後の目標
①多目的最適化における評価指標の改善
故障発生時の作業期待値を用いた性能評価
残りタスクの依存関係を考慮した性能評価
②故障発生に対して頑健なタスクアロケーションアルゴリズム
移動
作業
充電
故障
修理
故障発生シナリオ
故障を想定したサブプランを最適化
他のロボットの修理を優先
予備モジュールの運び込み
作業中断＆修理

## Slide 3: フレームワークの全体像
タスクの割り当ての最適化結果
適切なモジュール配分＆タスク割り当て
×３
工作効率
運搬効率
工作効率
運搬効率
多目的最適化結果
シミュレーション
タスクの割り当ての最適化結果
比較
状況変化
（故障など）
Win!

## Slide 4
Task
Task.config
Task-dependency.config
Module
Module-type.config
Module.config
Module-type
Robot
Robot.config
Robot-type.config
Robot-type
Scenario.config
initialize
データ読み込み
Task-priority.config

## Slide 5
シミュレーション
Agent
Task
Task-priority.config
Simulation
Simulation.config
Robot
Charge-station

## Slide 6: タスクアロケーションの問題設定
モジュールの種類
  Body
  Limb
  EndE
  Wheel
Limb
Wheel
Body
想定する作業目標
  インフレータブル構造物の建設
  太陽光発電施設の建設
  通信施設の建設
インフレータブル
太陽光発電
ロボットの種類
  三脚単腕型
  三脚双腕型
  四脚単腕型
  四脚双腕型
  ドラゴン型
  ミニマル型
三脚単腕型
ドラゴン型
ミニマル型

## Slide 7: シミュレーション上の実装 モジュール編
設定
モジュール単体の移動は不可
全モジュールにバッテリーあり
４種類のタイプが存在 (Body ・ Limb ・ EndE ・ Wheel)
タイプごとにバッテリー総量が異なる
以下のいずれかの状態 使用中 or 予備 or 故障

## Slide 8: シミュレーション上の実装 ロボット編
設定
ロボット性能は抽象化して表現
６種類のタイプが存在 三脚単腕型 三脚双腕型 四脚単腕型 四脚双腕型 ドラゴン型 ミニマル型
能力値はタイプで異なる
各タイプは固有のモジュール要求量（タイプ＆個数）をもつ
以下のいずれかの状態 待機中 or 移動中 or 充電中 or 待機中 or 仕事中 or 部品不足
部品不足・バッテリー不足で行動不能になる
カテゴリ | 説明
運搬能力 | 荷物の移動に使える余剰トルクを表現
加工能力 | マニピュレータによる部品の取付などの能力を表現
移動能力 | １ステップの移動距離 ロボット単体の移動能力を表現
ロボット性能
タスク実行の可否を決める閾値

## Slide 9: シミュレーション上の実装 マップ編
設定
２次元の矩形マップ
障害物なし・平面
モジュール，ロボット，タスクは座標を持つ
基地（充電）
インフレータブル
太陽光
通信
ロボットは基地でのみ充電可能

## Slide 10: シミュレーション上の実装 タスク編
設定
運搬タスクと加工タスクに大別
運搬能力と加工能力の要求値を設定
タスク間には依存関係がある（実行に際し，特定タスクの完了が必要）
ロボットＡがタスクＢを実行可能な状態のことを「ＡがＢの待機状態」と呼ぶ
各タスクにおいて待機状態のロボットの能力値合計が要求値以上で，依存タスクが完了しているとき，１ステップの間タスクが実行される
各タスクは個別に仕事総量をもつ
各タスクは１ステップで増加する仕事量を決める関数をもつ
カテゴリ | 仕事増加量の計算式
運搬タスク | 待機状態のロボットのうち最も移動能力の低いロボットの能力値×0.5
加工タスク | 固定値（１）
１ステップの仕事量の例

## Slide 11: シミュレーション上の実装 タスク編（つづき）
設定
運搬タスクの仕事総量は目的地間の距離
加工タスクの仕事総量は必要な作業ステップ数に該当
タスク中であろうとも，バッテリー切れの前に必ず充電に戻るため，バッテリー切れ行動不能は通常起こらない．モジュール組み換えで起こる可能性はある．
バッテリー切れへの対応はしない

## Slide 12: シミュレーション上の実装 故障シナリオ編
設定
行動内容に依存した確率で故障するシナリオ
モジュールの種類に依存した確率で故障するシナリオ

## Slide 13: 技術的なカベ ２種類の最適化問題
利用可能な
モジュールリソース
Limb
Wheel
Body
特性の異なる様々な
モジュール組合せ
×３
プランA
プランB
モジュールの
配分プラン最適化
各ロボットに適した
タスクの割り当て
時間
ロボ②
…
移動
作業
充電
ロボ①
タスク遂行計画の最適化
不確実性を考慮した複数回のシミュレーションが必要
各プランの作業効率は残りのタスクの進捗で変わる

## Slide 14: 多目的最適化を用いた効率化
①有望な配分プランの発見
②有望な編成プランのみをシミュレーションで評価
×３
タスク
スケジューリング
進化計算で最適化
ロボット単体の運動能力など、シミュレーションを行う必要のない評価関数を用いて進化型多目的最適化でロボット編成プランを選別
有望な配分プランにのみシミュレーションを適用することで、計算コストを 大幅にカット
２目的最適化
運動能力（最大化）
パレートフロント
組立てコスト（最小化）

## Slide 15: フレームワークの全体像
タスクの割り当ての最適化結果
適切なモジュール配分＆タスク割り当て
×３
工作効率
運搬効率
工作効率
運搬効率
多目的最適化結果
シミュレーション
タスクの割り当ての最適化結果
比較
状況変化
（故障など）
Win!

## Slide 16: 問題設定
モジュール（個数制限,バッテリー容量,故障シナリオ）
  Body
  Limb
クラスタ（構成モジュール, 加工, 運搬, 移動能力）
  TWSH
  QWSH
加工タスク（必要合計能力, 前提タスク, 総工数, 現場座標）
運搬タスク（必要合計能力, 前提タスク, 現場座標, 目標座標, 移動コスト）
  EndE
  Wheel
  TWDH
  QWDH
  Dragon
  Minimal
三脚単腕型
ドラゴン型

## Slide 17: シミュレーションの様子 （故障なし）
シミュレーション終了時になるべく多くのタスクが完了しているようにタスク割り当てを最適化
基地（充電）
インフレータブル
太陽光
通信
待機
作業
作業待機
移動
充電
故障
単腕
双腕
単腕
双腕
ドラゴン型
ミニマル型

## Slide 18: 多目的最適化で得られた 配分プラン
運搬効率
加工効率
三脚単腕 | 0 | 0 | 0 | 0
三脚双腕 | 0 | 0 | 0 | 1
四脚単腕 | 0 | 0 | 0 | 0
四脚双腕 | 5 | 5 | 5 | 4
ワーム型 | 3 | 4 | 5 | 3
手型 | 4 | 2 | 0 | 5
各モジュールの個数制限を考慮し，運搬効率と加工効率の どちらも最大化されるように最適化してた結果

## Slide 19: 故障が起こるシナリオで タスクアロケーション（最適化前）
Limbモジュールが確率的に壊れるシナリオで高い作業効率が期待できるようタスク割り当てを最適化
待機
作業
作業待機
移動
充電
故障
単腕
双腕
単腕
双腕
ドラゴン型
ミニマル型
故障ナシの全タスク修了

## Slide 20: 故障が起こるシナリオで タスクアロケーション（最適化後）
Limbモジュールが確率的に壊れるシナリオで高い作業効率が期待できるようタスク割り当てを最適化
待機
作業
作業待機
移動
充電
故障
単腕
双腕
単腕
双腕
ドラゴン型
ミニマル型
故障ナシの全タスク修了
最適化前の全タスク終了

## Slide 21: 今後の目標
①多目的最適化における評価指標の改善
故障発生時の作業期待値を用いた性能評価
残りタスクの依存関係を考慮した性能評価
②故障発生に対して頑健なタスクアロケーションアルゴリズム
移動
作業
充電
故障
修理
故障発生シナリオ
故障を想定したサブプランを最適化
他のロボットの修理を優先
予備モジュールの運び込み
作業中断＆修理

## Slide 22: その先の目標 シナリオ変数の最適化
シナリオ変数
月面に運搬する モジュールの内訳
充電施設の配置

## Slide 23
 | TWSH | TWDH | QWSH | QWDH | Dragon | Minimal |  |  |  |  | Body | Limb | EndE | Wheel |  | 
transport | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | battery | 1 | 5 | 1 | 15 |  | 
manufacture | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |  |  |  | max_num | 10 | 50 | 20 | 35 |  | 
mobility | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
battery | 67 | 73 | 87 | 93 | 41 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Init | Max |  |  |  | 
 | インフレータブル構造物 |  |  | 太陽光発電パネル |  |  | 通信設備 |  |  | Body | 6 | 10 |  |  |  | 
 | 運搬⇒ | 展開準備 | 展開補助 | 運搬⇒ | 展開 | 電源ライン | 運搬⇒ | 組立て |  | Limb | 39 | 50 |  |  |  | 
transport | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | EndE | 17 | 20 |  |  |  | 
manufacture | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |  | Wheel | 30 | 35 |  |  |  | 
 | 0.5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 10 | 0.8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | TWSH | TWDH | QWSH | QWDH | Dragon | Minimal |  |  |  | TWSH | TWDH | QWSH | QWDH | Dragon | Minimal | Total
Body | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | num | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14
Limb | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 |  |  | battery | 67 | 73 | 87 | 93 | 41 | 21 | 
EndE | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Wheel | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |