## Slide 1
研究課題
モジュールの組合せを変えることで異なる作業効率を発揮するモジュラーロボットの特徴を生かした柔軟なモジュール配分
予期せぬモジュールの故障やそれに伴うモジュラーロボットの組み換えを考慮する、ロバストなタスクアロケーション
モジュラーロボット群に対する
タスクアロケーション
目的： ロボット群としてのタスク遂行に注目し、マクロな観点からモジュールの配分と、タスクの割り当て計画を行うアルゴリズムを開発する

## Slide 2: 問題設定
モジュール（個数制限, バッテリー容量, 故障シナリオ）
  Body
  Limb
ロボット（構成モジュール, 加工, 運搬, 移動能力）
  TWSH
  QWSH
タスク（必要合計能力, 前提タスク, 総工数, 現場座標）
  運搬
  加工
  EndE
  Wheel
  TWDH
  QWDH
  Dragon
  Minimal
三脚単腕型
ドラゴン型
インフレータブル
太陽光発電

## Slide 3: シミュレーションのイメージ
シミュレーション終了時になるべく多くのタスクが完了するようにタスク割り当てを最適化
基地（充電）
インフレータブル
太陽光
通信
待機
作業
作業待機
移動
充電
故障
単腕
双腕
単腕
双腕
ドラゴン型
ミニマル型

## Slide 4: 2024 – 11月時点
利用可能な
モジュールリソース
Limb
Wheel
Body
特性の異なる様々な
モジュール組合せ
×３
プランA
プランB
モジュールの
配分プラン最適化
各ロボットに適した
タスクの割り当て
時間
ロボ②
…
移動
作業
充電
ロボ①
タスク遂行計画の最適化
不確実性を考慮した複数回のシミュレーションが必要
シミュレーション不要の評価指標で効率よく選定
２種類の最適化で「モジュラー」に対応

## Slide 5: フレームワークの全体像
タスクの割り当ての最適化結果 A
タスク遂行計画の最適化
×３
工作効率
運搬効率
工作効率
運搬効率
モジュールの
配分プラン最適化
シミュレーション
＆ 最適化
タスクの割り当ての最適化結果 B
比較
Win!

## Slide 6
シミュレーション実行フロー
Configデータの
読み込み
セットアップ
ロボットの組立て用タスク追加
シミュレーション実行
シミュレーション開始時の
  タスク
  モジュール
  ロボット
  マップ
  リスクシナリオ
結果保存
シミュレーション終了時の
  タスク
  モジュール
  ロボット
タスク優先順位
マップ
リスクシナリオ
タスク優先順位の
読み込み

## Slide 7
最適化を行う場合
Configデータの
読み込み
セットアップ
ロボットの組立て用タスク追加
最適化アルゴリズム
シミュレーション実行
シミュレーション開始時の
  タスク
  モジュール
  ロボット
  マップ
  リスクシナリオ
タスク
優先順位
シミュレーション結果
結果保存
シミュレーション終了時の
  タスク
  モジュール
  ロボット
最良のタスク優先順位
マップ
リスクシナリオ

## Slide 8
Task
Task.config
Task-dependency.config
Module
Module-type.config
Module.config
Module-type
Robot
Robot.config
Robot-type.config
Robot-type
Task・Robot読み込み
最適化対象

## Slide 9
シミュレーション
Agent
Task
Task-priority.config
Simulator
Map.config
Robot
Charge-station
Risk-scenario.config
Charge-station
Work-place B
Work-place A
Work-place C
最適化対象
故障発生
シナリオ
作業時間に対する
故障確率変化
ロボット組立て
タスクの追加

## Slide 10
シナリオ変数
モジュラーロボット配分
多目的最適化
スケジューリング
スケジューリング
スケジューリング
…
故障などの状況変化
作業内訳
各ロボットの性能
モジュールリソース
故障発生シナリオ
×３
工作効率
運搬効率
工作効率
運搬効率
（進化型多目的最適化）
（進化計算）
有望なロボット配分
配分プランA
配分プランB
配分プランC
２段階最適化
Robot.config
Task-priority.config
最適化対象

## Slide 11
前半
中盤
後半
全タスクの完了
故障やタスク完了などの状況変化に対して適応的な再配分を実現するためには状況（フェーズ）ごとに最適化が必要
「最適化すべき目的関数」はフェーズごとに異なる（仮定）
フェーズ制御
２段階最適化
２段階最適化
２段階最適化
２段階最適化ではモジュールの配分を固定

## Slide 12
フェーズ制御の目的関数
モジュラーロボット配分： 多目的最適化
  使用モジュールの合計使用時間 (minimize)
  モジュール運搬距離 (minimize)
  Transportの総量 (maximize)
  Manufactureの総量 (maximize)
タスクスケジューリング：多目的最適化
  残タスク総量 (minimize)
  残タスク分散 (minimize)
  モジュール使用時間分散 (minimize)
モジュラーロボット配分結果
f1
f2
modu
modu
タスクスケジューリング
f1
f2
task
task
フェーズで実際に行うべき制御をパレート最適解から選択

## Slide 13
アニメーションのイメージ（案）

## Slide 14
アニメーションのイメージ（案）
ロボットモデルが移動
・運搬タスクの描画
・同じ地点に配置されたロボットをずらして描画
簡易化
・ロボットの組み立てアニメーションはあきらめて、ボカンと変身
・加工タスクの実行アニメーションもあきらめて、ロボットの周りにクルクルと作業中マーク
・加工タスクはあらかじめ数ステップの加工過程モデルを用意して段階的にモデル変化

## Slide 15
アニメーションのイメージ（案）
・ロボットモデルが移動
・運搬タスクの描画
・同じ地点に配置されたロボットをずらして描画
簡易化
・ロボットの組み立てアニメーションはあきらめて、ボカンと変身
・加工タスクの実行アニメーションもあきらめて、ロボットの周りにクルクルと作業中マーク
・加工タスクはあらかじめ数ステップの加工過程モデルを用意して段階的にモデル変化
①多目的最適化における評価指標の改善
故障発生時の作業期待値を用いた性能評価
残りタスクの依存関係を考慮した性能評価
②故障発生に対して頑健なタスクアロケーションアルゴリズム

## Slide 17: 多目的最適化で得られた 配分プラン
運搬効率
加工効率
三脚単腕 | 0 | 0 | 0 | 0
三脚双腕 | 0 | 0 | 0 | 1
四脚単腕 | 0 | 0 | 0 | 0
四脚双腕 | 5 | 5 | 5 | 4
ワーム型 | 3 | 4 | 5 | 3
手型 | 4 | 2 | 0 | 5
各モジュールの個数制限を考慮し，運搬効率と加工効率の どちらも最大化されるように最適化してた結果

## Slide 18: 故障が起こるシナリオで タスクアロケーション（最適化前）
Limbモジュールが確率的に壊れるシナリオで高い作業効率が期待できるようタスク割り当てを最適化
待機
作業
作業待機
移動
充電
故障
単腕
双腕
単腕
双腕
ドラゴン型
ミニマル型
故障ナシの全タスク修了

## Slide 19: 故障が起こるシナリオで タスクアロケーション（最適化後）
Limbモジュールが確率的に壊れるシナリオで高い作業効率が期待できるようタスク割り当てを最適化
待機
作業
作業待機
移動
充電
故障
単腕
双腕
単腕
双腕
ドラゴン型
ミニマル型
故障ナシの全タスク修了
最適化前の全タスク終了

## Slide 20: タスクアロケーションの問題設定
モジュールの種類
  Body
  Limb
  EndE
  Wheel
Limb
Wheel
Body
想定する作業目標
  インフレータブル構造物の建設
  太陽光発電施設の建設
  通信施設の建設
インフレータブル
太陽光発電
ロボットの種類
  三脚単腕型
  三脚双腕型
  四脚単腕型
  四脚双腕型
  ドラゴン型
  ミニマル型
三脚単腕型
ドラゴン型
ミニマル型

## Slide 21: シミュレーション上の実装 モジュール編
設定
モジュール単体の移動は不可
全モジュールにバッテリーあり
４種類のタイプが存在 (Body ・ Limb ・ EndE ・ Wheel)
タイプごとにバッテリー総量が異なる
以下のいずれかの状態 使用中 or 予備 or 故障

## Slide 22: シミュレーション上の実装 ロボット編
設定
ロボット性能は抽象化して表現
６種類のタイプが存在 三脚単腕型 三脚双腕型 四脚単腕型 四脚双腕型 ドラゴン型 ミニマル型
能力値はタイプで異なる
各タイプは固有のモジュール要求量（タイプ＆個数）をもつ
以下のいずれかの状態 待機中 or 移動中 or 充電中 or 待機中 or 仕事中 or 部品不足
部品不足・バッテリー不足で行動不能になる
カテゴリ | 説明
運搬能力 | 荷物の移動に使える余剰トルクを表現
加工能力 | マニピュレータによる部品の取付などの能力を表現
移動能力 | １ステップの移動距離 ロボット単体の移動能力を表現
ロボット性能
タスク実行の可否を決める閾値

## Slide 23: シミュレーション上の実装 マップ編
設定
２次元の矩形マップ
障害物なし・平面
モジュール，ロボット，タスクは座標を持つ
基地（充電）
インフレータブル
太陽光
通信
ロボットは基地でのみ充電可能

## Slide 24: シミュレーション上の実装 タスク編
設定
運搬タスクと加工タスクに大別
運搬能力と加工能力の要求値を設定
タスク間には依存関係がある（実行に際し，特定タスクの完了が必要）
ロボットＡがタスクＢを実行可能な状態のことを「ＡがＢの待機状態」と呼ぶ
各タスクにおいて待機状態のロボットの能力値合計が要求値以上で，依存タスクが完了しているとき，１ステップの間タスクが実行される
各タスクは個別に仕事総量をもつ
各タスクは１ステップで増加する仕事量を決める関数をもつ
カテゴリ | 仕事増加量の計算式
運搬タスク | 待機状態のロボットのうち最も移動能力の低いロボットの能力値×0.5
加工タスク | 固定値（１）
１ステップの仕事量の例

## Slide 25: シミュレーション上の実装 タスク編（つづき）
設定
運搬タスクの仕事総量は目的地間の距離
加工タスクの仕事総量は必要な作業ステップ数に該当
タスク中であろうとも，バッテリー切れの前に必ず充電に戻るため，バッテリー切れ行動不能は通常起こらない．モジュール組み換えで起こる可能性はある．
バッテリー切れへの対応はしない

## Slide 26: シミュレーション上の実装 故障シナリオ編
設定
行動内容に依存した確率で故障するシナリオ
モジュールの種類に依存した確率で故障するシナリオ

## Slide 27: 技術的なカベ ２種類の最適化問題
利用可能な
モジュールリソース
Limb
Wheel
Body
特性の異なる様々な
モジュール組合せ
×３
プランA
プランB
モジュールの
配分プラン最適化
各ロボットに適した
タスクの割り当て
時間
ロボ②
…
移動
作業
充電
ロボ①
タスク遂行計画の最適化
不確実性を考慮した複数回のシミュレーションが必要
各プランの作業効率は残りのタスクの進捗で変わる

## Slide 28: 多目的最適化を用いた効率化
①有望な配分プランの発見
②有望な編成プランのみをシミュレーションで評価
×３
タスク
スケジューリング
進化計算で最適化
ロボット単体の運動能力など、シミュレーションを行う必要のない評価関数を用いて進化型多目的最適化でロボット編成プランを選別
有望な配分プランにのみシミュレーションを適用することで、計算コストを 大幅にカット
２目的最適化
運動能力（最大化）
パレートフロント
組立てコスト（最小化）

## Slide 29: フレームワークの全体像
タスクの割り当ての最適化結果
適切なモジュール配分＆タスク割り当て
×３
工作効率
運搬効率
工作効率
運搬効率
多目的最適化結果
シミュレーション
タスクの割り当ての最適化結果
比較
状況変化
（故障など）
Win!

## Slide 30: 問題設定
モジュール（個数制限,バッテリー容量,故障シナリオ）
  Body
  Limb
クラスタ（構成モジュール, 加工, 運搬, 移動能力）
  TWSH
  QWSH
加工タスク（必要合計能力, 前提タスク, 総工数, 現場座標）
運搬タスク（必要合計能力, 前提タスク, 現場座標, 目標座標, 移動コスト）
  EndE
  Wheel
  TWDH
  QWDH
  Dragon
  Minimal
三脚単腕型
ドラゴン型

## Slide 31: シミュレーションの様子 （故障なし）
シミュレーション終了時になるべく多くのタスクが完了しているようにタスク割り当てを最適化
基地（充電）
インフレータブル
太陽光
通信
待機
作業
作業待機
移動
充電
故障
単腕
双腕
単腕
双腕
ドラゴン型
ミニマル型

## Slide 32: 多目的最適化で得られた 配分プラン
運搬効率
加工効率
三脚単腕 | 0 | 0 | 0 | 0
三脚双腕 | 0 | 0 | 0 | 1
四脚単腕 | 0 | 0 | 0 | 0
四脚双腕 | 5 | 5 | 5 | 4
ワーム型 | 3 | 4 | 5 | 3
手型 | 4 | 2 | 0 | 5
各モジュールの個数制限を考慮し，運搬効率と加工効率の どちらも最大化されるように最適化してた結果

## Slide 33: 故障が起こるシナリオで タスクアロケーション（最適化前）
Limbモジュールが確率的に壊れるシナリオで高い作業効率が期待できるようタスク割り当てを最適化
待機
作業
作業待機
移動
充電
故障
単腕
双腕
単腕
双腕
ドラゴン型
ミニマル型
故障ナシの全タスク修了

## Slide 34: 故障が起こるシナリオで タスクアロケーション（最適化後）
Limbモジュールが確率的に壊れるシナリオで高い作業効率が期待できるようタスク割り当てを最適化
待機
作業
作業待機
移動
充電
故障
単腕
双腕
単腕
双腕
ドラゴン型
ミニマル型
故障ナシの全タスク修了
最適化前の全タスク終了

## Slide 35: 今後の目標
①多目的最適化における評価指標の改善
故障発生時の作業期待値を用いた性能評価
残りタスクの依存関係を考慮した性能評価
②故障発生に対して頑健なタスクアロケーションアルゴリズム
移動
作業
充電
故障
修理
故障発生シナリオ
故障を想定したサブプランを最適化
他のロボットの修理を優先
予備モジュールの運び込み
作業中断＆修理

## Slide 36: その先の目標 シナリオ変数の最適化
シナリオ変数
月面に運搬する モジュールの内訳
充電施設の配置

## Slide 37
 | TWSH | TWDH | QWSH | QWDH | Dragon | Minimal |  |  |  |  | Body | Limb | EndE | Wheel |  | 
transport | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | battery | 1 | 5 | 1 | 15 |  | 
manufacture | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |  |  |  | max_num | 10 | 50 | 20 | 35 |  | 
mobility | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
battery | 67 | 73 | 87 | 93 | 41 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Init | Max |  |  |  | 
 | インフレータブル構造物 |  |  | 太陽光発電パネル |  |  | 通信設備 |  |  | Body | 6 | 10 |  |  |  | 
 | 運搬⇒ | 展開準備 | 展開補助 | 運搬⇒ | 展開 | 電源ライン | 運搬⇒ | 組立て |  | Limb | 39 | 50 |  |  |  | 
transport | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | EndE | 17 | 20 |  |  |  | 
manufacture | 0 | 6 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |  | Wheel | 30 | 35 |  |  |  | 
 | 0.5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 10 | 0.8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
 | TWSH | TWDH | QWSH | QWDH | Dragon | Minimal |  |  |  | TWSH | TWDH | QWSH | QWDH | Dragon | Minimal | Total
Body | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | num | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14
Limb | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 |  |  | battery | 67 | 73 | 87 | 93 | 41 | 21 | 
EndE | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Wheel | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |